## Slide 1: Er vandløbsregulativet ved at uddø? et overblik over processen for miljø- og væsentlighedsvurdering af vandløbsregulativer
Vandløbsdage 2026
Martin Barsøe, Martin.nielsen@wsp.com, 27799720

## Slide 2
Fra debatindlæg af Bent Lauge Madsen:
”Det gælder om at rette vandløbene ud, så de så de hurtigst muligt kan lede skidtet til havs.”
Præsentationen af vandløbsloven 1963
1982: Den ”nye” vandløbslov blev vedtaget. Her indføres stk. 2 i formålsparagraffen. ”…hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning”
Vandløbsloven skal indordne sig anden lovgivning, herunder NBL, MBL, habitat- og vandrammedirektivet. Vandløbet kan derfor kun vedligeholdes, når alle hensyn til ovenstående er varetaget.
§ 27 om vedligeholdelse forblev uændret i forhold til den gamle: ”Vandløbene skal vedligeholdes, så deres skikkelse (eller vandføringsevne, det var nyt) ikke ændres.”
Nu: Den er der stadig – men kan vi overholde den?
I så fald vil det kræve en skikkelse eller vandføringsevne der kan tåle at der ikke vedligeholdes.
Med de seneste års skærpelser af tolkningen i diverse miljølove, kan man spørge:
- Er vandløbsregulativet ved at uddø?

## Slide 3: Miljø- og væsentlighedsvurdering (de hensyn vi skal tage jf. stk. 2 i formålsparagraffen)

## Slide 4: Screening for miljøvurdering
WSP | Vandløbsdage 2026
MFKN har efterhånden slået det fast: Regulativer er planer, som skal miljøvurderes

## Slide 5
WSP | Vandløbsdage 2026
Miljøforhold | Bemærkninger | Indvirkning |  | 
Indvirkningen vurderes ud fra den eksisterende vedligeholdelse som referencetilstand. | Ved væsentlig indvirkning er der automatisk miljøvurderingspligt – uanset om indvirkningen er positiv eller negativ. Ved mindre indvirkning foretages en konkret vurdering af, om der er miljøvurderingspligt i bemærkningsfeltet. | Væsentligt | Ikke væsentligt | Ikke relevant
Natur |  |  |  | 
Den biologiske mangfoldighed (Henvis til væsentlighedsvurderingen) | Biologisk mangfoldighed omfatter Natura 2000-områder med de arter og naturtyper som fremgår på udpegningsgrundlaget. Der er sideløbende med nærværende screening for miljøvurdering udarbejdet en væsentlighedsvurdering jf. habitatbekendtgørelsens § 6. Væsentlighedsvurderingen vedlægges regulativet, sammen med redegørelsen herfor og nærværende screening. Resultatet af væsentlighedsvurderingen viser, at regulativet ikke i sin helhed eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. |  | X | 
Dyre- og planteliv (Gennemgå hvert emne – VP3II, NBL, Bilag IV) | Dyre- og planteliv omfatter de biologiske kvalitetselementer i vandområder, for hvilke der i lov om vandplanlægning er fastsat miljømål om god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale. Dyre- og planteliv omfatter desuden de bilag IV-arter der forekommer i området samt de naturtyper som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. |  | x | 
Intet krav til formatet når det gælder planer.
De fleste kommuners VVM-myndighed har et skema:

## Slide 6
Tilstandsændres § 3?
Skades eller forstyrres Bilag IV arter?
Forringes eller hindres målopfyldelse for vandområder?
Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt
Miljøvurderingspligt
Kræver nærmere vurdering
…
OBS: Kendt tilstand for vandplanter?
NEJ
Grødegennemgang 1. Juli – 30. september
(Før grødeskæring)
Afgrænsnings-notat
Stjernehøring + SGAV Min. 14 dage
Screening for miljøvurdering
Miljørapport
NEJ
Miljøvurderingspligt
Påvirkninger

## Slide 7
Tilstandsændres § 3?
Skades eller forstyrres Bilag IV arter?
Forringes eller hindres målopfyldelse for vandområder?
Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt
Miljøvurderingspligt
Kræver nærmere vurdering
…
OBS: Kendt tilstand for vandplanter?
NEJ
Grødegennemgang 1. Juli – 30. september
(Før grødeskæring)
Afgrænsnings-notat
Stjernehøring + SGAV Min. 14 dage
Screening for miljøvurdering
Miljørapport
NEJ
Miljøvurderingspligt
Påvirkninger

## Slide 8: Grødeskæringen
WSP | Vandløbsdage 2026
Er vedligeholdelsen nødvendig?
Overvej om grødeskæringen kan erstattes med brinkskæring
Inddrag åmændene og deres erfaringer
Husk:

## Slide 9
WSP | Vandløbsdage 2026
Når vedligeholdelsen er fastlagt undersøges datagrundlaget
Er der kendt tilstand for vandplanter?

## Slide 10
WSP | Vandløbsdage 2026
VP3II (Datagrundlag t.o.m. 2020)
Vandplanter Vanda 2020+

## Slide 11
Skal vi bruge DVPI til miljøvurderingen?

## Slide 12: DVPI-beregneren
WSP | Vandløbsdage 2026
https://vandportalen.dk/

## Slide 13
Tilstandsændres § 3?
Skades eller forstyrres Bilag IV arter?
Forringes eller hindres målopfyldelse for vandområder?
Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt
Miljøvurderingspligt
Kræver nærmere vurdering
…
OBS: Kendt tilstand for vandplanter?
NEJ
Grødegennemgang 1. Juli – 30. september
(Før grødeskæring)
Afgrænsnings-notat
Stjernehøring + SGAV Min. 14 dage
Screening for miljøvurdering
Miljørapport
NEJ
Miljøvurderingspligt
Påvirkninger

## Slide 14: Oprensning og pincet
WSP | Vandløbsdage 2026
Sædvanlig vedligeholdelse? Kræver gentagne oprensninger med kendt omfang (sandfang, fast skikkelse). Pincetten er netop god til behovsbestemt vedligeholdelse – kan derfor næppe kaldes sædvanlig vedligeholdelse
Teoretisk skikkelse giver mulighed for formvariation – det gør det svært at vurdere omfanget på forhånd.
Der vil derfor være behov for en dispensation fra NBL.

## Slide 15: Oprensning
WSP | Vandløbsdage 2026
§ 3 er en forbudsbestemmelse – det kræver ”særlige omstændigheder” at dispensere.
Naturforbedrende indgreb eller hvis der er tale om særlige samfundsmæssige interesser (f.eks. kritisk infrastruktur).
Jordbrugsmæssige eller privatøkonomiske hensyn kan ikke begrunde en dispensation.
Da omfanget ikke kan vurderes på planniveau, og regulativet udelukkende fastsætter rammerne for en eventuel oprensning, skubbes vurderingen til et konkret projekt.
I forbindelse med det konkrete projekt varetages hensyn til habitat- og vandrammedirektiv.

## Slide 16
Giver en ændret skikkelse eller vedligeholdelse anledning til ringere/bedre afvanding?
§ 3 natur
Bilag IV
Biologiske kvalitetselementer
Tjek håndbogen! F.eks. bør brinkskæring begrænses af hensyn til odder
Vegetationssammensætningen påvirkes negativt med mere end 1 årlig skæring Ørreder foretrækker 40-80% vegetationsdækning

## Slide 17: Væsentlighedsvurdering: hold det kort!
WSP | Vandløbsdage 2026

## Slide 18
WSP | Vandløbsdage 2026
Obs: EU-domstolens afgørelse (C-66/23)

## Slide 19
WSP | Vandløbsdage 2026

## Slide 20: Fremtidens vandløbsregulativ?
WSP | Vandløbsdage 2026|
Grødeskæringen ophører eller erstattes med en brinkskæring hvor det er nødvendigt.
Hvis der grødeskæres sker det selektivt, en gang og omfanget overstiger ikke 60%.
Brinkskæring over længere strækninger begrænses til 1 brink ad gangen.
Rammerne for oprensning og pincet beskrives fortsat, men vurderingen skubbes til et konkret projekt.
Kan man indføre en behovsbestemt grødeskæring, hvor omfang og tidspunkt for skæring afhænger af nedbørsforhold og vegetationssammensætning?
Hvordan sikrer man at der kan føres kontrol med overholdelse af regulativerne, hvis alting bliver behovsbestemt eller skal vurderes på projektniveau? Hvad med lodsejerne?

## Slide 21: Diskussion